## Slide 1
－ ロボットカーを自動で走らせろ！ －

## Slide 2: プログラム」をつくろう！
プログラムって？
  コンピューターをうごかす「ことば」
  いろいろなものがプログラムでうごいています。

## Slide 3: いまからやること
コンピューターで「プログラム」をつくって
ロボットをうごかします。
「プログラム」をつかって、
ロボットにじょうずにめいれいを
おくってください。
おもいどおりにうごかせたら、
おともだちときょうそうしてみましょう！

## Slide 4: ひつようなもの①
カトラリーカード…１くみ
  プログラムのじゅんばんをかんがえるためにつかうよ
カトラリーフィールド…１まい
  カトラリーカードをならべるためのシート

## Slide 5: ひつようなもの②
コンピューター…１だい
  SkyBerryJAM（すかいべりーじゃむ）
モニター…１だい
  コンピューターのうごきをひょうじする
キーボード…１だい
  コンピューターに、もじにゅうりょくをつたえる
ロボット…１だい

## Slide 6: うごかすじゅんび
ロボットのコンピューターにモニター、キーボードを
つなげましょう。

## Slide 7: コンピューターのスイッチオン
コンピューターのでんちスイッチをいれる
コンピューターのでんちスイッチをいれる
でんちスイッチ

## Slide 8: がめんひょうじのかくにん
ここでチカチカしているぼうを
「カーソル」といいます
IchigoJam BASIC …
OK
|
がめんにもじはでてきたかな？
これでじゅんびはかんりょう！

## Slide 9: キーボードのれんしゅう
もじのにゅうりょく

## Slide 10: もじのにゅうりょく
「A」をにゅうりょく
つぎに「Enter」（エンターとよみます）
このAのうしろで
IchigoJam BASIC …
OK
A

## Slide 11: コンピューターがこまった
「CLS 」とにゅうりょくして プログラムをつくる じゅんびをしよう
「Syntax error」
シンタックスエラーとよみます
コンピューターにわからない めいれいがあるときにでてきます

## Slide 12: プログラムをつくろう
カトラリーカードと
カトラリーフィールドを
つかう

## Slide 13: カトラリーカード
ピンクのカード
  プログラムをうごかすためのカード
  にゅうりょくするとき、 あたまのばんごうはいらないよ
みどり・きいろのカード
  LEDをひからせたり、ロボットを うごかしたりするカード
あおいカード
  コンピューターをまたせるための カード

## Slide 14: カトラリーフィールド
このシートのうえにカードをならべるよ

## Slide 15: カトラリーカードのつかいかた
やりたいことをカトラリーカードをならべてきめる
カードをうらがえす
かいてあることをキーボードでにゅうりょくする

## Slide 16: まえにうごかそう！
ロボットを３びょう
まえにうごかして
ください！

## Slide 17: ロボットカーをうごかすぞ
① まえにうごかす
② ３びょうまつ
③ とまる
④ やってみる
10
20
30
40
50
とまらなくなったら・・・
OUT ０ （エンター）

## Slide 18: ロボットカーをうごかすぞ
ひっくりかえして･･･
にゅうりょくします
10
20
30
40
50
OUT 10
WAIT 180
OUT 0
RUN

## Slide 19: ロボットカーをうごかすぞ
カードにかいてあるもじをキーボードから さがしてにゅうりょくしよう
10 OUT 10
20 WAIT 180
★にゅうりょくのルール
1. カード１まい１ぎょうでにゅうりょくしよう
2. くうはくには「スペース」キー をにゅうりょくしよう
3. １ぎょうのさいしょにはシートのばんごうと「スペース」キー を、
おわりには「Enter」キー をにゅうりょくしよう
★ ピンクのカードのときはあたまのばんごうはいらないよ！
ぎょうのさいごにはかならずエンター をにゅうりょく

## Slide 20: ロボットカーをうごかすぞ
にゅうりょく！
できたかな？
10 OUT 10
20 WAIT 180
30 OUT 0
RUN
RUNのうしろで
をおすとうごくよ

## Slide 21: プログラムのしゅうせい
10 OUT 10 |
20 WAIT 180
30 OUT 0
★しゅうせいのルール
「やじるし」キーでカーソル（ちかちか）をしゅうせいしたいうしろに
いどう
2. けすには「バックスペース」キー をおす
3. あたらしいもじをにゅうりょくして、
おわりには「Enter」キー をにゅうりょくしよう
かえたいところだけをしゅうせい
① やじるしでカーソルをうごかして、けしたいもじのうしろに
② 「Back space」でもじをけして、あたらしいもじをにゅうりょく
③ かえたところで「Enter」
④ RUNのぎょうで、もういちど「Enter」

## Slide 22: みぎにかいてんさせよう
まえにうごかしたあと
３びょうみぎに
かいてんさせて
ください！

## Slide 23: みぎにかいてんさせよう
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50

## Slide 24: みぎにかいてんさせよう
60
70
80
90
100
RUN
10
20
30
40
50
OUT 10
WAIT 180
OUT 9
WAIT 180
OUT 0

## Slide 25: がめんをきれいにしてみよう
がめんをけして
プログラムをひょうじ
「けすカード」をつかったあとに
「みるカード」をつかってね！

## Slide 26: がめんをきれいにしてみよう
それぞれをにゅうりょくして
エンター

## Slide 27: じゆうにうごかしてみよう
プログラムをほぞんして、 ロボットからモニターとキーボードをきりはなしてうごかします。
SAVE 0
「しまうカード」でプログラムを ほぞんします。

## Slide 28: じゆうにうごかしてみよう
でんちスイッチをきって、 モニター、キーボードのせんをぬく
でんちスイッチをきる

## Slide 29: じゆうにうごかしてみよう
タクトスイッチボタンをおしながら でんちスイッチをいれる
でんちスイッチをいれる
タクトスイッチボタンを押しながら

## Slide 30: もういちどプログラムするとき
SkyBerryJAM（ロボット）のスイッチをきる
② モニター、キーボードをつないでスイッチをいれる
もういちどプログラムをみるときは 「とりだすカード」をつかったあとに 「みるカード」をつかってね。

## Slide 31: すこしむずかしいもんだい
ロボットを
３びょうまえにうごかして、 ひだりにむけて、
もういちど３びょうまえにすすませてください！

## Slide 32: もんだいのかいとうれい
10 OUT 10
20 WAIT 180
30 OUT 6
40 WAIT 180
50 OUT 10
60 WAIT 180
70 OUT 0
RUN
おもいどおりに うごかせるようになったね！

## Slide 33: さいごのもんだい
コースを
はしらせてください！
スタートからはじめて
せんをつうかする
プログラムを作ろう

## Slide 34: メモ
プログラミングにひつようなことをメモしてね！

## Slide 35: おまけ①のプログラム
じぶんでしょうがいぶつをよけてうごきます。
10
20
30
40
50
60
０．５びょうになるようにしてください。
０．1びょうになるようにしてください。
正面に赤外線センサーがある場合に試せます。
正面センサー対応版

## Slide 36: おまけ②のプログラム
10 @LOOP
20 OUT 10
30 IF IN(4) = 1 THEN OUT 9
40 IF IN(1) = 1 THEN OUT 6
50 WAIT 2
60 GOTO @LOOP
SAVE 0
めいろ探索対応版
左右センサー

## Slide 37: 指導のポイント
入力と出力
コンピューター
入力
出力
計算
キーボード
センサー
モニタ
モーター
LED
スピーカー
記憶

## Slide 38: 指導のポイント
SkyBerryJAMの特徴
モータードライバ
モーターを2系統（2個）制御可能
（それぞれを正回転、逆回転）
メモリ
50個のプログラムを記憶可能
アナログセンサ入力
各種アナログセンサーの接続ピン
圧電サウンダー
音声出力サウンダ（ちょっと音痴）
標準ボタン
ボタン押下イベント（入力）を発生

## Slide 39: 指導のポイント
BASICの基本文法
回数指定ループ
10 FOR I = 1 TO 10
20 PRINT “HELLO”
30 NEXT
無限ループと条件分岐
10 I = 1
20 @LOOP
30 PRINT I
40 IF I >=10 THEN END
50 I = I + 1
60 WAIT 60
70 GOTO @LOOP

## Slide 40: 指導のポイント
全部は
無理
すべてを理解することは無理。
メンターとは・・・寄り添って学ぶコミュニティを支えてください（できれば自分自身も一緒に学び続けましょう）

## Slide 41: 指導のポイント
操作やテクニック → すぐに伝える。
思考やロジックの間違い → 基本に立ち返りながら一緒に考える
すぐに教えるものと、一緒に寄り添って考えるものを見極めましょう！
プログラムが思ったようにうごきません・・・
何をやりたいのか聞きながら一緒に考えてみる（まずは寄り添う）
プログラム修正時のエンターの入力漏れだなぁ
ロジックが間違っていそうだなぁ
CLSしてLISTで出してみようか・・・修正されてないね！
順番に考えてみようか！（引き続き寄り添う）

## Slide 42: IchigoJam BASICの操作
【ESC】
実行中のプログラムを強制終了する。「ずっとくり返す」カードで終わらないプログラムを作った場合にプログラムを終了させる。
【F5】
メモリ上にあるプログラムを実行します。RUNコマンドと同じ。
【F1】
画面をクリア。CLSコマンドと同じ。
【F3】
メモリ上にあるプログラムを電源を消しても消えない領域に保存。SAVEコマンドと同じ。
【F2】
保存したプログラムをメモリ上に呼び出す。LOADコマンドと同じ。
便利なキー

## Slide 43: 指導のポイント
IchigoJam BASIC 基本情報
IchigoJam BASICリファレンス
Ver1.3 https://ichigojam.net/IchigoJam.html
Ver1.2 https://ichigojam.net/IchigoJam-1.2.html
IchigoJam Web
https://fukuno.jig.jp/app/IchigoJam/
IchigoJam プリント
https://ichigojam.github.io/print/ja/

## Slide 44: 指導のポイント
SkyBerryJAM 基本情報
SkyBerryJAM基本情報
こどもパソコンSkyBerryJAM - 栃木県立栃木工業高等学校 (tochigi-edu.ed.jp)
SkyBerryJAM購入サイト
https://www.kashinoki.shop/?mode=cate&cbid=2291222&csid=0
4点セット(こどもぱそこんスカイベリージャム組立キット+5インチ カーモニター+モニター用電源アダプタ+ミニキーボード）5,702円
4点セット(こどもぱそこんスカイベリージャム完成品+5インチ カーモニター+モニター用電源アダプタ+ミニキーボード） 6,242円
距離センサー付きロボットカーベースキット(3000円)
※組立キットの組み立てにはハンダとドライバーが必要です。