## Slide 1
－ ロボットカーを自動で走らせろ！ －

## Slide 2: プログラム」をつくろう！
プログラムって？
  コンピューターをうごかす「ことば」
  いろいろなものがプログラムでうごいています。

## Slide 3: いまからやること
コンピューターで「プログラム」をつくって
ロボットをうごかします。
「プログラム」をつかって、
ロボットにじょうずにめいれいを
おくってください。
おもいどおりにうごかせたら、
おともだちときょうそうしてみましょう！

## Slide 4: ひつようなもの①
カトラリーカード…１くみ
  プログラムのじゅんばんをかんがえるためにつかうよ
カトラリーフィールド…１まい
  カトラリーカードをならべるためのシート

## Slide 5: ひつようなもの②
コンピューター…１だい
  SkyBerryJAM（すかいべりーじゃむ）
モニター…１だい
  コンピューターのうごきをひょうじする
キーボード…１だい
  コンピューターに、もじにゅうりょくをつたえる
ロボット…１だい

## Slide 6: うごかすじゅんび
ロボットのコンピューターにモニター、キーボードを
つなげましょう。

## Slide 7: コンピューターのスイッチオン
コンピューターのでんちスイッチをいれる
でんちスイッチ

## Slide 8: がめんひょうじのかくにん
ここでチカチカしているぼうを
「カーソル」といいます
IchigoJam BASIC …
OK
|
がめんにもじはでてきたかな？
これでじゅんびはかんりょう！

## Slide 9: キーボードのれんしゅう
もじのにゅうりょく

## Slide 10: もじのにゅうりょく
「A」をにゅうりょく
つぎに「Enter」（エンターとよみます）
このAのうしろで
IchigoJam BASIC …
OK
A

## Slide 11: コンピューターがこまった
「CLS 」とにゅうりょくして プログラムをつくる じゅんびをしよう
「Syntax error」
シンタックスエラーとよみます
コンピューターにわからない めいれいがあるときにでてきます

## Slide 12: プログラムをつくろう
カトラリーカードと
カトラリーフィールドを
つかう

## Slide 13: カトラリーカード
ピンクのカード
  プログラムをうごかすためのカード
  にゅうりょくするとき、 あたまのばんごうはいらないよ
みどり・きいろのカード
  LEDをひからせたり、ロボットを うごかしたりするカード
あおいカード
  コンピューターをまたせるための カード

## Slide 14: カトラリーフィールド
このシートのうえにカードをならべるよ

## Slide 15: カトラリーカードのつかいかた
やりたいことをカトラリーカードをならべてきめる
カードをうらがえす
かいてあることをキーボードでにゅうりょくする

## Slide 16: まえにうごかそう！
ロボットを３びょう
まえにうごかして
ください！

## Slide 17: ロボットカーをうごかすぞ
① まえにうごかす
② ３びょうまつ
③ とまる
④ やってみる
10
20
30
40
50
とまらなくなったら・・・
OUT ０ （エンター）

## Slide 18: ロボットカーをうごかすぞ
ひっくりかえして･･･
にゅうりょくします
10
20
30
40
50
OUT 10
WAIT 180
OUT 0
RUN

## Slide 19: ロボットカーをうごかすぞ
カードにかいてあるもじをキーボードから さがしてにゅうりょくしよう
10 OUT 10
20 WAIT 180
★にゅうりょくのルール
1. カード１まい１ぎょうでにゅうりょくしよう
2. くうはくには「スペース」キー をにゅうりょくしよう
3. １ぎょうのさいしょにはシートのばんごうと「スペース」キー を、
おわりには「Enter」キー をにゅうりょくしよう
★ ピンクのカードのときはあたまのばんごうはいらないよ！
ぎょうのさいごにはかならずエンター をにゅうりょく

## Slide 20: ロボットカーをうごかすぞ
にゅうりょく！
できたかな？
10 OUT 10
20 WAIT 180
30 OUT 0
RUN
RUNのうしろで
をおすとうごくよ

## Slide 21: プログラムのしゅうせい
10 OUT 10 |
20 WAIT 180
30 OUT 0
★しゅうせいのルール
「やじるし」キーでカーソル（ちかちか）をしゅうせいしたいうしろに
いどう
2. けすには「バックスペース」キー をおす
3. あたらしいもじをにゅうりょくして、
おわりには「Enter」キー をにゅうりょくしよう
かえたいところだけをしゅうせい
① やじるしでカーソルをうごかして、けしたいもじのうしろに
② 「Back space」でもじをけして、あたらしいもじをにゅうりょく
③ かえたところで「Enter」
④ RUNのぎょうで、もういちど「Enter」

## Slide 22: みぎにかいてんさせよう
まえにうごかしたあと
３びょうみぎに
かいてんさせて
ください！

## Slide 23: みぎにかいてんさせよう
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50

## Slide 24: みぎにかいてんさせよう
60
70
80
90
100
RUN
10
20
30
40
50
OUT 10
WAIT 180
OUT 9
WAIT 180
OUT 0

## Slide 25: がめんをきれいにしてみよう
がめんをけして
プログラムをひょうじ
「けすカード」をつかったあとに
「みるカード」をつかってね！

## Slide 26: がめんをきれいにしてみよう
それぞれをにゅうりょくして
エンター

## Slide 27: じゆうにうごかしてみよう
プログラムをほぞんして、 ロボットからモニターとキーボードをきりはなしてうごかします。
SAVE 0
「しまうカード」でプログラムを ほぞんします。

## Slide 28: じゆうにうごかしてみよう
でんちスイッチをきって、 モニター、キーボードのせんをぬく
でんちスイッチをきる

## Slide 29: じゆうにうごかしてみよう
タクトスイッチボタンをおしながら でんちスイッチをいれる
でんちスイッチをいれる
タクトスイッチボタンを押しながら

## Slide 30: もういちどプログラムするとき
SkyBerryJAM（ロボット）のスイッチをきる
② モニター、キーボードをつないでスイッチをいれる
もういちどプログラムをみるときは 「とりだすカード」をつかったあとに 「みるカード」をつかってね。

## Slide 31: すこしむずかしいもんだい
ロボットを
３びょうまえにうごかして、 ひだりにむけて、
もういちど３びょうまえにすすませてください！

## Slide 32: もんだいのかいとうれい
10 OUT 10
20 WAIT 180
30 OUT 6
40 WAIT 180
50 OUT 10
60 WAIT 180
70 OUT 0
RUN
おもいどおりに うごかせるようになったね！

## Slide 33: さいごのもんだい
コースを
はしらせてください！
スタートからはじめて
せんをつうかする
プログラムを作ろう

## Slide 34: メモ
プログラミングにひつようなことをメモしてね！

## Slide 35: おまけ①のプログラム
じぶんでしょうがいぶつをよけてうごきます。
10
20
30
40
50
60
０．５びょうになるようにしてください。
０．1びょうになるようにしてください。
正面に赤外線センサーがある場合に試せます。
正面センサー対応版

## Slide 36: おまけ②のプログラム
10 @LOOP
20 OUT 10
30 IF IN(4) = 1 THEN OUT 9
40 IF IN(1) = 1 THEN OUT 6
50 WAIT 2
60 GOTO @LOOP
SAVE 0
めいろ探索対応版
左右センサー