## Slide 1
－ 信号機（しんごうき）を作ろう！ －

## Slide 2: プログラム」をつくろう！
プログラムって？
  コンピューターをうごかす「ことば」
  いろいろなものがプログラムでうごいています。

## Slide 3: いまからやること
コンピューターで信号機（しんごうき）を
ひからせるための「プログラム」を
つくってもらいます。

## Slide 4: ひつようなもの①
コンピューター…１だい
  SkyBerryJAM（すかいべりーじゃむ）
がめん…１だい
  コンピューターのうごきをひょうじする
キーボード…１だい
  コンピューターに もじにゅうりょく

## Slide 5: ひつようなもの②
カトラリーカード…１くみ
  プログラムのじゅんばんをかんがえるために
  つかうよ
カトラリーフィールド…１まい
  カトラリーカードをならべるためのシート

## Slide 6: うごかすじゅんび
ロボットのコンピューターにモニター、キーボードをつなげましょう。
SkyBerryCarGoの例ですが、SkyBerryJAM単体や他のロボットでも配線は同じです。

## Slide 7: コンピューターのスイッチオン
コンピューターのでんちスイッチをいれる
でんげんスイッチ
※SkyBerryJAMのボタンのいろは、バラバラなのででちゅういしてください。しゃしんのボタンと、いろがちがうことがあります。

## Slide 8: がめんひょうじのかくにん
がめんにもじはでてきたかな？
これでじゅんびはかんりょう！
ここでチカチカしているぼうを
「カーソル」といいます
IchigoJam BASIC …
OK
|

## Slide 9: キーボードのれんしゅう
もじのにゅうりょく

## Slide 10: もじのにゅうりょく
「A」をにゅうりょく
つぎに「Enter」（エンターとよみます）
IchigoJam BASIC …
OK
A
このAのうしろで

## Slide 11: コンピューターがこまった
「CLS 」とにゅうりょくして プログラムをつくる じゅんびをしよう
「Syntax error」
シンタックスエラーとよみます
コンピューターにわからない めいれいがあるときにでてきます

## Slide 12: プログラムをつくろう
カトラリーカードと
カトラリーフィールドをつかう

## Slide 13: カトラリーカード
ピンクのカード
  ・プログラムをうごかすためのカード
  ・にゅうりょくするとき、 あたまのばんごうはいらないよ
みどり・きいろのカード
  ・ＬＥＤをつけたりけしたりするカード
あおいカード
  じかんやかいすうをせっていするためのカード

## Slide 14: カトラリーフィールド
このシートのうえにカードをならべるよ

## Slide 15: カトラリーカードのつかいかた
やりたいことをカトラリーカードをならべてきめる
カードをうらがえす
かいてあることをキーボードでにゅうりょくする

## Slide 16: まちがえやすい文字
,（カンマ） と .（ピリオド）
OUTのコマンドの後ろにつく数字（引数）と数字（引数）の間はカンマでつなぎます。
:（コロン） と ;（セミコロン）
同じ行で複数のコマンドをつなぐときはコロンでつなぎます。
@（アットマーク）とa
たまに間違える子供がいるので注意してください。

## Slide 17: さいしょのプログラム①
あかいLEDを
ひからせる

## Slide 18: さいしょのプログラム②
カトラリーフィールドの
ひだりうえから
やりたいことを
ならべてみよう
ピンクのカードは
すうじをかくしておいてください

## Slide 19: さいしょのプログラム③
ならべたカードを
うらがえすと…
OUT 1,1
RUN

## Slide 20: さいしょのプログラム④
カードにかいてあるもじをキーボード
から さがしてシートにかいてある
ばんごう と いっしょに
にゅうりょくしよう！
10 OUT 1,1
RUN
★にゅうりょくのルール
1. カード１まい１ぎょうでにゅうりょくしよう
2. くうはくには「スペース」キー をにゅうりょくしよう
3. １ぎょうのさいしょにはシートのばんごうと「スペース」キー を、
おわりには「Enter」キー をにゅうりょくしよう
★ ピンクのカードのときはあたまのばんごうはいらないよ！
ぎょうのさいごにはかならずエンター をにゅうりょく

## Slide 21: さいしょのプログラム おうようへん①
ほかのいろのLEDを
ひからせる

## Slide 22: さいしょのプログラム おうようへん②
どこをかえれば
ほかのいろのＬＥＤが
ひかるかわかるかな？
みどりのカードを
さがしてみよう！

## Slide 23: さいしょのプログラム おうようへん③
見つけられたかな？

## Slide 24: さいしょのプログラム おうようへん④
ならべたカードを
うらがえすと…
OUT 3,1

## Slide 25: プログラムのしゅうせい
10 OUT 3,1 |
★しゅうせいのルール
「やじるし」キーでカーソル（ちかちか）をしゅうせいしたいうしろに
いどう
2. けすには「バックスペース」キー をおす
3. あたらしいもじをにゅうりょくして、
おわりには「Enter」キー をにゅうりょくしよう
かえたいところだけをしゅうせい
① やじるしでカーソルをうごかして、けしたいもじのうしろに
② 「Back space」でもじをけして、あたらしいもじをにゅうりょく
③ かえたところで「Enter」
④ RUNのぎょうで、もういちど「Enter」

## Slide 26: さいしょのプログラムおうようへん⑤
ひかったかな？
きいろもひからせてみよう！
にゅうりょくした
ないようを かえて
うごかしてみよう！
10 OUT 2,1
RUN

## Slide 27: がめんをきれいにしてみよう
「けすカード」をつかったあとに
「みるカード」をつかってね！
がめんをけして
プログラムをひょうじ

## Slide 28: がめんをきれいにしてみよう
それぞれをにゅうりょくして
エンター

## Slide 29: LEDをつけてけす
あおいカードをさがしてみよう！
LEDをつける
３びょうまつ
LEDをけす

## Slide 30: ＬＥＤをつけてけす
わかったかな？

## Slide 31: ＬＥＤをつけてけす
うらがえして…
OUT 1,1
OUT 1,０

## Slide 32: LEDをつけてけす
にゅうりょく！
…できたかな？
10 OUT 1,1
20 WAIT 180
30 OUT 1,0
RUN

## Slide 33: もんだい①
きいろを３びょう
つけてください！
みどりを３びょう
つけてください！

## Slide 34: あかいLEDを３かいチカチカ
オレンジのカードをさがしてみよう！
「くりかえす」
カードをつかおう

## Slide 35: あかいLEDを３かいチカチカ
このあいだにおいたカードを
３かいくりかえすよ

## Slide 36: あかいLEDを３かいチカチカ
「３かいくりかえす」
カードをつかってLEDを
チカチカさせます

## Slide 37: あかいLEDを３かいチカチカ
ならべて…

## Slide 38: あかいLEDを３かいチカチカ
うらがえして…
OUT 1,０
OUT 1,１

## Slide 39: あかいLEDを３かいチカチカ
にゅうりょく！
…できたかな？
10 FOR I = 1 TO 3
20 OUT 1,1
30 WAIT 180
40 OUT 1,0
50 WAIT 180
60 NEXT
RUN

## Slide 40: もんだい②
LEDを１０かい
チカチカさせて
ください！

## Slide 41: さいごのもんだい
みどり → きいろ → あかのじゅんばんで
LEDをつけよう。
くりかえしカードをつかって、くりかえしてみよう。
【もっとつくろう！ 】
ほこうしゃのしんごうにしてみよう。
「チカチカ」のカードをつかって、もうすぐかわるをつたえてみよう。
しんごうきを
つくってください
はやくできたこはやってみよう！

## Slide 42: さいごのこたえ（例）
10 @LOOP
20 OUT 3,1
30 WAIT 180
40 OUT 3,0
50 OUT 2,1
60 WAIT 60
70 OUT 2,0
80 OUT 1,1
90 WAIT 180
100 OUT 1,0
110 GOTO @LOOP
RUN

## Slide 43: IchigoJam BASICの操作
【ESC】
実行中のプログラムを強制終了する。「ずっとくり返す」カードで終わらないプログラムを作った場合にプログラムを終了させる。
【F5】
メモリ上にあるプログラムを実行します。RUNコマンドと同じ。
【F1】
画面をクリア。CLSコマンドと同じ。
【F3】
メモリ上にあるプログラムを電源を消しても消えない領域に保存。SAVEコマンドと同じ。
【F2】
保存したプログラムをメモリ上に呼び出す。LOADコマンドと同じ。
便利なキー

## Slide 44: 指導のポイント
IchigoJam BASIC 基本情報
IchigoJam BASICリファレンス
Ver1.3 https://ichigojam.net/IchigoJam.html
Ver1.2 https://ichigojam.net/IchigoJam-1.2.html
IchigoJam Web
https://fukuno.jig.jp/app/IchigoJam/
IchigoJam プリント
https://ichigojam.github.io/print/ja/

## Slide 45: 指導のポイント
SkyBerryJAM 基本情報
SkyBerryJAM基本情報
http://www.tochigi-edu.ed.jp/tochigikogyo/nc2/index.php?page_id=225
SkyBerryJAM購入サイト
https://www.kashinoki.shop/?mode=cate&cbid=2291222&csid=0
4点セット(こどもぱそこんスカイベリージャム組立キット+5インチ カーモニター+モニター用電源アダプタ+ミニキーボード）5,702円
4点セット(こどもぱそこんスカイベリージャム完成品+5インチ カーモニター+モニター用電源アダプタ+ミニキーボード） 6,242円
距離センサー付きロボットカーベースキット(3000円)
※組立キットの組み立てにはハンダとドライバーが必要です。